## Slide 1
大学物理Ⅱ实验

## Slide 2
电激励磁悬浮实验
物理教研室 林湘军

## Slide 3
沈阳科技学院
磁悬浮现象是指利用磁场同极相斥的原理，通过控制斥力的大小和方向使斥力和重力的大小相等，让上方的磁体悬浮于空中。
物体受地球引力，而产生一个大致指向地心的重力，如果物体所受的其他重力的反向力小于重力，那么物体就会下坠，相同时就会悬浮，大于时则升空。
两个磁性物体或磁场在靠近的时候会互相作用，同名相斥和异名相吸。
磁悬浮现象应用的主要场景有磁悬浮风力发电机和磁悬浮列车。
磁悬浮现象

## Slide 4
沈阳科技学院
磁悬浮列车 [20-21]是一种靠磁悬浮力来推动的列车，它通过电磁力实现列车与轨道之间的无接触的悬浮和导向，再利用直线电机产生的电磁力牵引列车运行。由于其轨道的磁力使之悬浮在空中，减少了摩擦力，行走时不同于其他列车需要接触地面，只受来自空气的阻力，高速磁悬浮列车的速度可达每小时400公里以上，中低速磁悬浮则多数在100-200公里/小时。
磁悬浮列车
利用吸引力提起物体，利用排斥力托起物体，两种力都能够使物体处于悬浮状态。世界上的磁悬浮列车主要就是推斥式和吸力式这两种“悬浮”形式。

## Slide 5
沈阳科技学院
利用磁的吸引力使车辆浮起来的磁悬浮列车，用的是T形导轨，车辆的两侧下部向导轨的两边环抱，导轨底部安有钢板，在车辆的下部装有金属线圈，当电流从线圈中流过时，能产生磁场，这就是电磁铁。钢板在上，电磁铁在下，电磁铁的强大磁力吸引车辆向上，吸引力与车辆重力平衡时，车辆就悬浮在导轨的上方。
推斥式的轨道是U形的。当列车向前运动时，车辆下面的电磁铁就使埋在轨道内的线圈中产生感应电流，使轨道内线圈也变成了电磁铁，而且它与车辆下的电磁铁产生相斥的磁力，把车辆推离轨道。
磁悬浮列车

## Slide 6
沈阳科技学院
磁悬浮列车是一种靠磁的吸引力或排斥力来减小摩擦阻力的列车。由于轨道的磁力，列车行进时悬浮在空中，不接触轨道，因此没有与轨道的摩擦阻力，只有空气的阻力。磁悬浮列车的最高速度能够达到500km/h以上，而且可以大大减少噪声，人一们希望它是将来除飞机之外的另一种快速交通工具。
磁悬浮列车
利用吸引力提起物体，利用排斥力托起物体，两种力都能够使物体处于悬浮状态。世界上的磁悬浮列车主要就是推斥式和吸力式这两种“悬浮”形式。

## Slide 7
沈阳科技学院
在悬浮状态下，测试钢球平衡特性，研究磁力、电流、间隙的关系。
实验目的

## Slide 8
沈阳科技学院
1.ZKY-PD0019电激励磁悬浮控制仪
实验仪器
电激励磁悬浮控制仪在该实验中它的主要功能是：根据PD0020电激励磁悬浮实验装置的传感器信号，输出控制信号给ZKY-BJ0004可控电流源。

## Slide 9
沈阳科技学院
2. ZKY-BJ0004可控电流源
实验仪器
可控电流源仪器，它的主要功能是：根据外部输入的控制信号，通过“电流输出”接口，给负载（该实验中负载为铁芯励磁线圈）提供可控电流。

## Slide 10
沈阳科技学院
3.电激励磁悬浮实验装置
实验仪器
电激励磁悬浮实验装置主要由励磁铁芯、电涡流传感器以及辅助单元组成。

## Slide 11
沈阳科技学院
4.其他
实验仪器
①悬浮样件：
钢球：Q235，Φ=30mm，质量约44.5g；
钢球：Q235，Φ=30mm，质量约110g；
钢球：Q235，Φ=35mm，质量约176g；
钢环：Q235，Φ内=60mm，Φ外=44mm，d=12mm；
导磁螺钉：外六角，M8×45
②测距圆盘
铝盘（2A12）：直径Φ=120mm，厚度=4mm
不锈钢盘（304）：直径Φ=120mm，厚度=4mm
钢板（Q235）：直径Φ=120mm，厚度=4mm

## Slide 12
沈阳科技学院
实验原理
该系统中，磁力F=mg并不是系统的稳态，若要使钢球稳定悬浮，需增加外部控制。这里使用的是闭环PID的方式控制线圈的电流i，位置反馈信号是电涡流传感器提供的电压信号

## Slide 13
沈阳科技学院
实验前准备及操作说明
1.水平调节：将“水准泡”放置在铁芯上方平坦处，调节A型底座的调平脚垫，使水平泡居中，以保证磁力与重力方向基本一致，后续整个实验皆保证该状态不变（调节完后取下水准泡，放置于对应的样件盒内）。
2.钢球的放入技巧
由于系统的非线性影响，要达到好的悬浮状态，在不同的距离有不同的PID参数，因此为保证容易的将球放入并保证较好悬浮，统一放入操作为：PID参数为仪器推荐的默认参数（P=45，I=125，D=240，Vset=3.5V）。
a. Φ=30mm/Q235空心球：750mA平衡电流对应标尺位置大概在21mm处。
b. Φ=30mm/Q235实心球：750mA平衡电流对应标尺位置大概在30mm处。
c. Φ=35mm/Q235实心球：750mA平衡电流对应标尺位置大概在26mm处。

## Slide 14
沈阳科技学院
实验操作步骤
1）打开ZKY-BJ0004电流源，输出开关处于“开”状态，同时打开ZKY-PD0019控制仪并进入“磁悬浮特性实验”界面，查看“悬浮调整”对应的设定电压大小Vset1（ex：3.5V）；
2）退出“磁悬浮特性实验”界面，再次进入“传感器特性实验”界面，将Φ=30mm/Q235空心球吸附在铁芯下方，旋转升降杆，直到传感器输出值为Vset1，记录此时的标尺刻度z0；
3）再次进入“磁悬浮特性实验”界面，，将球放入稳定悬浮；
5）缓慢旋转升降台，每隔1或2mm测试记录一组平衡电流和标尺刻度；
6）将标尺刻度转换为球到铁芯的间距，整理数据，得到30mm空心钢球平衡特性。
7）换用其他样品钢球重复上述1）~6）操作，得到一组不同重量钢球的平衡特性的曲线簇8）根据测试结果，判断30mm实心球的测试值与图4中有限元数值模拟结果的差异；根据曲线簇判断磁力与间隙和电流的变化关系。

## Slide 15
沈阳科技学院
实验数据处理
x=z0-z+x0
Z0 | Z | x间距/mm | 平衡电流/mA
传感器特性实验 传感器输出值3.5V时 标尺刻度 | x=z0-z+x0 | 1 | 电涡流传感器输出电流值
 |  | 2 | 
 |  | 3 | 
 |  | 4 | 
 |  | 5 | 
 |  | 6 | 
 |  | …… | 
X0=1.5mm ，铁芯下方防撞“上挡板”的厚度
填入三组实验数据：30mm空心球、30mm实心球、35mm实心球

## Slide 16
沈阳科技学院
实验数据处理
悬浮距离（间距x）的获得
由于电涡流传感器行程小、非线性，该实验为保证x有较大的调节范围，传感器采用下安装方式。存在积分时，对不同的标尺刻度，悬浮中传感器到钢球的距离是不变的，此时只使用了传感器单个点附近的反馈，可以认为是线性的。
实际悬浮中钢球上端到铁芯下端的距离x为：
x=z0-z+x0
其中x0=1.5mm，为铁芯下方防撞“上挡板”的厚度。

## Slide 17
沈阳科技学院
实验结论
1.对特定钢球（磁力等于重力——磁力不变），平衡电流随间距呈单调递增趋势；
2.在测试范围内，相同间距下，磁力（球重）越大，所需平衡电流越大
3.对比30mm实心球的测量曲线和30mm实心球的模拟曲线，可以发现有限元仿真的模拟结果与实际测量值符合较好，在测试范围内偏差<5%。

## Slide 18
沈阳科技学院
实验误差分析
1.应连接交流电源而不是直流电源
2.实验前应检查保险丝是否完好
3.实验小球有磨损，存在误差
4.实验前水平校验有问题
5.室内存在空气阻力
6.人工估数存在误差
7.在球还未进入完全稳定的悬浮状态时便进行测量。